附件2：

技术参数和配置

体检机技术参数

1.操作方式：全自动测量方式。

★2.身高测量方式：超声波测量，采用进口探头（提供该产品采用进口探头报关单证明材料）。

3.体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。

★4. 显示方式：≥5.0 英寸，≥ 480x272分辨率触摸屏，显示屏上会显示相应的身高、体重BMI等信息。

★5. 测量范围：身高：70～200cm

体重：2.0～200kg   （提供计量证明）

6. 精确度：身高：±0.5cm      体重：±0.1kg

7. 体型：国际通用体格指数（BMI）

★8. 内部调试操作界面：

测量界面：在开机后系统初始化完成后显示此界面，在测量时显示被测者的身高、体重、BMI、当前环境的温湿度等信息。

密码登录界面：提示输入用户密码才能进入设置界面对相关参数进行设置。

设置界面：主要提供身高校准、体重校准、音量调节、系统设置。

身高校准：在机器身高不准确时进行身高的校准。

体重校准：在机器体重不准确时进行体重的校准。

音量调节：通过音量调节可以修改提示语声音大小。

9. 语音提示：有，测量者站到秤盘上。在未听到语音提示“测量完成”。前，被测者不能离开秤盘。测量完成后机器会语音提示“测量完毕”。

10. 数据输出格式：RS-232C数据传输接口。