附件2：

技术参数

1、火罐

规格：大号4#、中号3#、小号2#、最小号1#

材质：玻璃。

2、杵针：

材质：铜。

3、刮痧板：

尺寸：长、宽100mm×53mm, 重量35克

材质：黑水牛角。

4、低中频电子脉冲治疗仪：

电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤100VA

低频脉冲频率：应在0Hz～900Hz范围内，允差±10%

低频脉冲宽度：应在0.01ms～100ms范围内

中频工作频率：应在1500Hz～4000Hz范围内，允差±10%

额定负载阻抗：500，允差±10%

输出电流：500负载时，输出电流必须不超过以下限值：频率≤1500Hz，为80mA（r.m.s）；频率＞1500Hz，为100mA（r.m.s）

输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%

调制频率范围：应在0～150Hz范围内

调幅度：0～100%，允差±5%

说明：以上参数均为治疗议输出接500无感负载电阻时测量得到，使这些参数有效的负载阻抗范围为250～750，在此范围内输出波形的相关参数符合要求

在负载阻抗为500时，对输出的脉冲宽度、脉冲重复频率、最大幅度无影响；对输出电压或电流有较小的影响，可通过调节大小的操作来解决

保用温湿度：5℃～40℃；≤80%RH

运输和保存温湿度：-20℃～55℃；10%RH～93%RH

运行大气压力：86kPa～106kPa

运输和保存大气压力：50kPa～106kPa

进液防护分类：普通设备

转行模式：连续运行

主机重量：1.1Kg

主机外形尺寸：（L）230mm×（M）175mm×（H）90mm

电极尺寸：76mm×113mm/45mm x 60mm

设备安全类型：Ⅱ类BF型

任意两个电极片之间的电流均为功能治疗电流，不作辅助电流处理

5、低频脉冲治疗仪：

| 类 型 | 频 率 | 正负脉冲幅度 | 波 宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续波 | 0.8~100Hz(误差±10%) | 正脉冲 ≤ 90V（误差±30%） 负脉冲 ≤4 0V（误差±30%） | 正脉冲300us±30% 负脉冲200us±30% |
| 疏密波 | 10~26次/分钟(误差±10%) |  |  |
| 断续波 | 10~26次/分钟(误差±10%) |  |  |

（1）．电源：AC220V±10%  50±1Hz  或DC6V。

（2）．输入功率：≤15VA。

（3）．外形尺寸：≥185 mm×142 mm×85mm。

（4）．该仪器属于Ⅱ类BF型设备。

（5）．输出脉冲路数：5路输出

（6）．具有探穴功能。

6、特定电磁波治疗器：

（1）、波长范围：圆/方形状加热器产生的能量应主要分布在2μm～25μm波长范围内。

（2）、圆/方形状加热器：额定电压220V/110V，额定频率50Hz/60Hz，额定功率≥230W。

7、艾灸盒：

规格：加高六柱，尺寸：23cm×16cm×11.2cm

材质：樟松

配件：手柄、固定绷带

8、病历夹：

尺寸：长、宽330mm×250mm

材质：ABS